## Slide 1
Introduction au langage C, traitement d’image et contrôle de moteur
Notes: 28/07/26
Nom de la conférence XXX
<number>

## Slide 2: But
28/07/26
<number>
Suivi d’un objet coloré à l’aide d’une webcam montée sur un servomoteur
PC
Caméra
Servomoteur
Module d’interface LABJACK

## Slide 3
28/07/26
<number>
> Sommaire
Introduction au langage C
  Hello World!
  Fonctions
  Commentaires, types, structures, macros, constantes
  Tableaux statiques
  Chaînes de caractères
  Pointeurs
  Pointeurs et tableaux
  Allocation mémoire et tableaux dynamiques
Traitement d’image avec OpenCV
  OpenCV
  Utilisation rapide
  Images et C/C++
  Images et OpenCV
Contrôle de servomoteurs
  Carte de puissance
  Servomoteur
  Carte d’interface
  Contrôle des moteurs et servomoteurs via Labjack
Notes: 28/07/26
Nom de la conférence XXX
<number>

## Slide 4
28/07/26
<number>
Introduction au langage C

## Slide 5: Hello World!
28/07/26
<number>
On souhaite utiliser des fonctions déclarées dans ce fichier (ici printf())

## Slide 6: Fonctions
28/07/26
<number>
Déclaration de fonction : nécessaire ici car on souhaite utiliser print_arg() dans le main() mais on définit son contenu après le main()

## Slide 7: Commentaires, types, structures, macros, constantes
28/07/26
<number>

## Slide 8: Commentaires, types, structures, macros, constantes
28/07/26
<number>

## Slide 9: Commentaires, types, structures, macros, constantes
28/07/26
<number>

## Slide 10: Commentaires, types, structures, macros, constantes
28/07/26
<number>

## Slide 11: Commentaires, types, structures, macros, constantes
28/07/26
<number>

## Slide 12: Tableaux statiques
28/07/26
<number>

## Slide 13: Chaînes de caractères
28/07/26
<number>

## Slide 14: Pointeurs
28/07/26
<number>

## Slide 15: Pointeurs et tableaux
28/07/26
<number>

## Slide 16: Allocation mémoire et tableaux dynamiques
28/07/26
<number>

## Slide 17
28/07/26
<number>
Traitement d’image avec OpenCV

## Slide 18: OpenCV
28/07/26
<number>
Présentation
    http://opencv.willowgarage.com/wiki/
    Bibliothèque open source
    Portable (fonctionne sous Linux, Windows, Mac OS)
    Fonctions en C/C++ ou Python
    Codes optimisés développés à l'origine par Intel
    Documentation et exemples de codes
    …

## Slide 19: Utilisation rapide
28/07/26
<number>
Chargement et affichage d’un fichier image

## Slide 20: Utilisation rapide
28/07/26
<number>
Récupération d’une image webcam

## Slide 21: Images et C/C++
28/07/26
<number>
Représentation courante d’une image en C/C++
R | G | B | R | G | B |  | 
R | G | B | R | G | B | …
Pixel 1
Pixel 2
Pixel 1
Pixel 2
Pixel 3
Pixel 4
Pixel 5
Pixel 9

## Slide 22: Images et OpenCV
28/07/26
<number>
Utilisation d’OpenCV
  Type IplImage défini par OpenCV
  Création d’une image couleur vierge

## Slide 23: Images et OpenCV
28/07/26
<number>
Utilisation d’OpenCV
  Accès aux pixels d’une IplImage

## Slide 24
28/07/26
<number>
Contrôle de servomoteurs

## Slide 25: Carte de puissance
28/07/26
<number>
Permet de contrôler les moteurs par des signaux de commande
  Moteurs : tensions et courants élevés provenant des batteries
  Signaux de commande : tensions et courants faibles venant directement ou indirectement du PC
    Exemples : signaux PWM, I2C

## Slide 26: Carte de puissance
28/07/26
<number>
Exemple : Robbe Rokraft
Signaux de commande PWM,
connecteur classique
servomoteur
Batterie avec connecteur Tamiya
Moteurs

## Slide 27: Carte de puissance
28/07/26
<number>
Exemple : Robbe Rokraft
  Fonctionnement
    La puissance envoyée aux moteurs (et donc leur vitesse) dépend du signal de commande PWM
    PWM = Pulse Width Modulation : modulation en largeur d’impulsion
U : tension du PWM (5 V)
t : largeur d’impulsion (entre 1 et 2 ms) T : période (20 ms)

## Slide 28: Carte de puissance
28/07/26
<number>
Exemple : Robbe Rokraft
  Fonctionnement
    Correspondance largeur d’impulsion / vitesse de rotation
ARRET
État du moteur | Largeur d’impulsion
Moteur à l’arrêt | 1.5 ms
Rotation dans un sens, en accélérant | 1.5 à 2.0 ms
Rotation dans le sens inverse, en décélérant | 1.0 à 1.5 ms

## Slide 29: Servomoteur
28/07/26
<number>
Servomoteur = petit moteur + carte de puissance : pour orienter la webcam
Commandé par PWM
2 types de servomoteurs :
  Asservis en position : tournent de -40 à +40° par exemple
  Asservis en vitesse

## Slide 30: Carte d’interface
28/07/26
<number>
Relie la partie informatique avec la partie électronique (capteurs, actionneurs)
  Partie informatique : intelligence par le biais de programmes sur PC
  Partie électronique : capteurs, actionneurs

## Slide 31: Carte d’interface
28/07/26
<number>
Exemple : boitier Labjack
  Se branche sur l'ordinateur en USB et est contrôlé par des programmes exécutés sur l'ordinateur
  Peut générer des signaux PWM, I2C
  Peut générer des petites tensions
  Peut lire des petites tensions (venant de capteurs analogiques tels que des télémètres, odomètres, boussoles...)
  …

## Slide 32: Carte d’interface
28/07/26
<number>
Exemple : boitier Labjack
Moteur
Carte de Puissance
Labjack U3
Alimentation

## Slide 33: Carte d’interface
28/07/26
<number>
Exemple : boitier Labjack
Moteur 1
Moteur 2
Cartes de puissance
Labjack
PC de commande
Dispositif de commande de moteurs avec la carte uE9

## Slide 34: Contrôle des moteurs et servomoteurs via Labjack
28/07/26
<number>
http://www.labjack.com/
Une bibliothèque de fonctions et drivers fournis pour différents langages, OS
Programmes exemples disponibles
Pour contrôler les moteurs, nous utiliserons les fonctions « timer » du Labjack

## Slide 35
28/07/26
<number>
Annexes

## Slide 36: Passage C/C++
28/07/26
<number>
Le C est inclus (à 99%) dans le C++ : quand on fait du C, on fait aussi du C++ mais l’inverse n’est pas forcément vrai
Le C++ rajoute des notions de programmation orientée objet (classe, héritage, polymorphisme) ainsi que des facilités d’écriture

## Slide 37: OpenCV
28/07/26
<number>
Présentation
    4 parties principales :
      CXCORE (types et fonctions de base : matrices, images, arbres, graphes, fonctions mathématiques, dessin de formes…)
      CV (traitement d’image : détection d’objets, de mouvement, calibration…)
      HIGHGUI (récupération et affichage d’images : lecture/enregistrement de fichiers images et videos, gestion des webcams, affichage dans des interfaces graphiques…)
      MLL (arbres de décision, réseaux de neurones…)

## Slide 38: Carte d’interface
28/07/26
<number>
Autres exemples : Cartes Parallax et Pololu
  Se branchent en série (ou USB via un convertisseur USB-série) et génèrent jusqu’à 16 PWM

## Slide 39: Contrôle des moteurs et servomoteurs via Labjack
28/07/26
<number>
Le Labjack peut générer jusqu’à 6 timers/PWM dont la fréquence est définie par
Fréquence interne du Labjack
Mode du PWM
=> précision de la largeur d’impulsion
Paramètre pouvant être propre à chaque PWM
pour faire varier sa fréquence indépendamment des autres
Fréquence finale du PWM
Doit être proche de 1/20ms
pour pouvoir contrôler un servo

## Slide 40: Contrôle des moteurs et servomoteurs via Labjack
28/07/26
<number>
Fonctions utiles

## Slide 41: Contrôle des moteurs et servomoteurs via Labjack
28/07/26
<number>
Fonctions utiles

## Slide 42: Contrôle des moteurs et servomoteurs via Labjack
28/07/26
<number>
Fonctions utiles

## Slide 43: Rappels C/C++
28/07/26
<number>
Le C est inclus (à 99%) dans le C++ : quand on fait du C, on fait aussi du C++ mais l’inverse n’est pas forcément vrai
Du code C ou C++ peut être écrit dans un fichier .cpp mais seul du code C peut être écrit dans un fichier .c
Dans un .h, on peut écrire du C ou du C++, mais il faut que les .c n’incluent que des .h avec du C

## Slide 44: Rappels C/C++
28/07/26
<number>
Le C++ rajoute des notions de programmation orientée objet (classe, héritage, polymorphisme) ainsi que des facilités d’écriture

## Slide 45: Rappels C/C++
28/07/26
<number>
Différences entre les compilateurs Windows et Linux
  Linux
    Le compilateur C le plus utilisé est GCC
    Son équivalent C++ est G++
  Windows
    GCC/G++ existent avec Cygwin et MinGW
    Différents IDE existent et fournissent leurs propres compilateurs
      Microsoft Visual Studio avec CL
      Borland C++ Builder / Turbo C++ / Borland Developper Studio avec BCC32
      Code Blocks / Dev-C++ avec MinGW

## Slide 46: Rappels C/C++
28/07/26
<number>
Différences entre les compilateurs Windows et Linux
Equivalences Linux / Windows |  | 
 | Linux/GCC | Windows/Visual C++
Fichiers objets | .o | .obj
Bibliothèque statique | .a | .lib
Bibliothèque dynamique | .so | .dll
Exécutable | - | .exe

## Slide 47: Rappels C/C++
28/07/26
<number>
Visual Studio
  Versions
    Visual C++ 6 : date de 1998
    Visual Studio 2002 / 2003 ou .Net : refonte de l’IDE et ajout des projets .Net
    Visual Studio 2005 / 2008 : quelques mises à jour
  Difficile à prendre en main au début : nombreux types de projets, nombreuses options incompréhensibles
  Mais assez abouti, très utilisé, beaucoup d’aide possible sur Internet

## Slide 48: Rappels C/C++
28/07/26
<number>
Visual Studio
  Organisation
    Workspace/Solution (fichier .dsw/.sln) : ensemble de projets
    Projet (fichier .dsp/.vcproj) : ensemble de fichiers nécessaires à la génération d’un exécutable ou bibliothèque (.h, .c, .cpp…)

## Slide 49: Rappels C/C++
28/07/26
<number>
Utilisation de bibliothèques de fonctions externes
Fichiers .c/.cpp
Fichiers .obj
Fichier .exe
Fichier .lib
Fichier .dll
Compilation
Est utilisée
Edition des liens
Edition des liens
Regroupement
Edition des liens

## Slide 50: Utilisation d’OpenCV avec Visual C++ 6
28/07/26
<number>
Les chemins suivants sont des chemins absolus considérant l'installation par défaut dans C:\Program Files\OpenCV\
Créer un projet Win32ConsoleApplication
Dans le menu "Project", "Settings", "C/C++", categorie "Preprocessor". Ajouter les chemins suivants dans "Additional include directories":
  C:\Program Files\OpenCV\cv\include,
  C:\Program Files\OpenCV\cvaux\include,
  C:\Program Files\OpenCV\cxcore\include,
  C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui
Dans le menu "Project", "Settings", "Link", catégorie "Input". Ajouter les librairies suivantes dans "Object/library modules":
  cv.lib cvaux.lib cxcore.lib highgui.lib
Ajouter le chemin suivant dans "Additional library path":
  C:\Program Files\OpenCV\lib
Modifier la variable d'environnement "PATH" de Windows en ajoutant:
  C:\Program Files\OpenCV\bin
Dans le code, ajouter
  #include "cvaux.h"
  #include "highgui.h"

## Slide 51: Rappels C/C++
28/07/26
<number>
Utilisation de bibliothèques de fonctions externes
  Cas où on possède des fichiers .h et .c/.cpp
    Exemple : on a Main.cpp qui doit appeler des fonctions déclarées dans Lib.h et définies dans Lib.cpp
      On met #include « Lib.h » dans Main.cpp
      On copie Lib.h et Lib.cpp dans le dossier de Main.cpp
      On compile et lie Lib.cpp et Main.cpp en les ajoutant au projet

## Slide 52: Rappels C/C++
28/07/26
<number>
Utilisation de bibliothèques de fonctions externes
  Cas où on possède des fichiers .h, .lib et .dll
    Exemple : on a Main.cpp qui doit appeler des fonctions déclarées dans Lib.h et définies dans Lib.lib et Lib.dll
      On met #include « Lib.h » dans Main.cpp
      On ajoute le dossier de Lib.h dans les chemins de recherche de fichiers .h du projet
      On ajoute le dossier de Lib.lib dans les chemins de recherche de fichiers .lib du projet
      On compile Main.cpp et lie avec Lib.lib en les ajoutant au projet
      On ajoute le dossier de Lib.dll à la variable d’environnement PATH du système